## Slide 1
2조 : 김현우
김범진
김창기
안종원
Unity를 활용한 드론 배송시스템 구현

## Slide 2
프로젝트 개요
01
프로젝트 구현 과정
02
프로젝트 결과
03

## Slide 3
1
프로젝트 개요

## Slide 4
동기
전 세계적으로 배달, 배송 등 물류 산업에서 드론 활용의 중요성이 점차 증가함에 따라 드론 택배 시장규모 증가 및 해외 관련 기술 개발 증가

## Slide 5
프로젝트 구현목표
두개의 물체를 일직선상에서 랜덤하게 생성되는 타겟에 순서대로 배송하는 것을 목표로 한다.

## Slide 6
강화학습 기법
PPO(Proximal Policy Optimization)
PPO 알고리즘의 정책 업데이트 방식은 이전의 모델과 현재 모델을 비교해서 더 나은 방향으로 학습이 진행되는 방식이기 때문에 학습 성능의 점진적인 향상을 보장하고, 이로 인해 보상이 점진적으로 증가하므로 타 알고리즘보다 교착상태가 덜 발생한다.
PPO의 batch size를 크게하고, time horizon을 높이면 좀 더 안정적인 배송이 가능했다.

## Slide 7
2
프로젝트 구현과정

## Slide 8
프로젝트 구현과정
실습에서 사용한 ‘City Voxel pack’과 ‘Drone free pack’을 그대로 사용하고 배송할 물체는 ‘PBR Cardboard Box’ 에셋사용. 배송위치는 직접 구현.

## Slide 9
프로젝트 구현과정
PickupObject 스크립트를 새로 구성해서 에이전트가 물체를 PickDown 할 수 있도록 구성
Pickdown으로 태그된 오브젝트와 충돌시
pickdownflag를 true로 바꿔 배송을 완료한 상태를 표시

## Slide 10
프로젝트 구현과정
State :
2. 랜덤으로 생성되는 배송 목적지의 위치 좌표 (x,y,z)
Z축 방향으로만 -40에서 0사이에서 랜덤으로 보도블럭 위에 배송 목적지가 배치되도록 한다.
1. 드론 에이전트의 위치 좌표

## Slide 11
프로젝트 구현과정
State :
3. 각 오브젝트와 드론 사이의 거리

## Slide 12
프로젝트 구현과정
State :
4. 다섯개의 플래그 변수
초기에는 모든 플래그가 false로 시작하고 두개의 물체의 픽업 여부과 픽다운 여부에 따라 true와 false로 바뀜

## Slide 13
프로젝트 구현과정
Action:
Action은 x, y, z축 방향으로의 연속적인 이동
Mathf.Clamp 함수를 통해 입력값을 지정한 최솟값, 최댓값의 범위로 잘라서 사용

## Slide 14
프로젝트 구현과정
Reward:
매 스텝마다 -0.01의 reward : 에이전트가 타겟에 빨리 도달했을 때 보상의 총합이 크게한다.
일정고도 이상이 되면 -3의 reward, 에피소드 종료

## Slide 15
프로젝트 구현과정
배송할 물체와의 거리가 일정 거리 이상이 되면 error 알림 출력 후 -1의 reward, 에피소드 종료
물체와의 거리 변화량에 5를 곱한만큼의 reward: 에이전트가 물체와 가까워지도록 한다.
에이전트가 물체를 PickUp한 상태가 아닐때

## Slide 16
프로젝트 구현과정
Pickup 후 목적지와의 거리가 너무멀어지면 -1의 reward, 에피소드종료
목적지와의 거리 변화량에 5를 곱한만큼의 reward: 에이전트가 목적지와 가까워지도록 한다.

## Slide 17
프로젝트 구현과정
Agent가 장애물(빌딩, 도로, 보도)와 충돌 시 – reward 값 부여 후 에피소드 종료
목표지점에 object들이 모두 배송 완료 되었을 시 reward 값을 100 부여 후 에피소드 종료

## Slide 18
3
프로젝트 구현결과

## Slide 19
프로젝트 구현결과
PPO 알고리즘으로 강화학습 수행 결과 시간이 지날수록 드론 에이전트가 물체를 Pickup 하여 목적지에 성공적으로 도달함을 확인할 수 있었다.

## Slide 20
프로젝트 구현결과
PPO 알고리즘으로 강화학습 수행 결과 시간이 지날수록 드론 에이전트가 물체를 Pickup 하여 목적지에 성공적으로 도달함을 확인할 수 있었다.

## Slide 21
프로젝트 구현결과
Step이 지남에 따라 Mean Reward 또한 증가함을 확인.

## Slide 22
프로젝트 구현결과
Tensorboard로 확인 결과 loss 값의 변화가 다소 불안정하지만 전반적으로 reward 값은 대체적으로 일정한 값만큼 증가하는 경향을 보이는 것을 확인할 수 있음

## Slide 23
감사합니다